## Slide 1: MODEL TEHNIČKE BAZE

## Slide 2
    Elementi koji utiču na definisanje tehničke baze sa programskog aspekta su:
    programska struktura
    odnos sopstvene produkcije i preuzetog (otkupljenog) programa
    ciljna grupa kojoj je namenjen TV program, odnosno zona servisa
    Tehničku bazu sačinjava:
    studijska tehnika
    prenosna tehnika
    računarska tehnika
Model tehničke baze

## Slide 3
    Skica neophodne tehničke baze po punktovima, za proizvodnju i emitovanje TV programa projektovane TV stanice koju definiše trenutno sveprisutna programska koncepcija:
    informativni program (vesti, komunalno servisne informacije – jutarnji program, talk-show);
    zabavni program (šou programi, kvizovi, igrane strukture, kontakt programi).
Model tehničke baze

## Slide 4
    Studijska tehnika
    • studio 1
Model tehničke baze
namena | zabavni šou program sa publikom, kvizovi... |  | 
površina | oko 600 kvm | br.kamernih.lanaca | min. 5
scenska tehnika | kamera kran (radijusa/visine) optimalno 6 – 9 m |  | 
rasveta | rasvetna tela (min. 250 kW ukupne snage) rotirajuće rasvetne glave (variolight - min. 24 kom) |  | 
monitoring | video monitoring (4 – 6 monitora) audio monitoring (min. 6 monitora) slušalice bubice za voditelje (min. 4 kom.) |  | 
mikrofoni | mikroporti (bežični mikrofoni – bubice, min. 8 kompleta) mikroporti (bežični mikrofoni – ručni, min. 4 kom.) studijski podni mikrofoni (min. 18 kom.) |  | 

## Slide 5
    Studijska tehnika
    • studio 2
Model tehničke baze
namena | dnevni program, talk-show, jutarnji program, magazinske emisije |  | 
površina | od 200 do 350 kvm | br.kamernih lanaca | minimum 3-4
scenska tehnika | kamera kran (radijusa/visine) optimalno 3 – 6 m |  | 
rasveta | rasvetna tela (min. 150 kW ukupne snage) rotirajuće rasvetne glave (variolight - min. 8 kom) |  | 
monitoring | video monitoring (3 – 4 monitora) audio monitoring (min. 2 monitora) slušalice bubice za voditelje (min. 2 kom.) |  | 
mikrofoni | mikroporti (bežični mikrofoni – bubice, min. 4 kompleta) mikroporti (bežični mikrofoni – ručni, min. 2 kom.) studijski podni mikrofoni (min. 8 kom.) |  | 

## Slide 6
    Studijska tehnika
    • studio 3
Model tehničke baze
namena | vremenska prognoza, interaktivni kviz, najave... (virtuelni studio) |  | 
površina | od 100 do 150 kvm | br.kamernih lanaca | optimalno 3
scenska tehnika | / |  | 
rasveta | hladna rasveta (fluo), (min. 80 kW ukupne snage) |  | 
monitoring | video monitoring (2 monitora) audio monitoring ( min. 2 monitora) slušalice bubice za voditelje (min. 2 kom.) |  | 
mikrofoni | mikroporti (bežični mikrofoni – bubice, min. 2 kompleta) mikroporti (bežični mikrofoni – ručni, min. 2 kom.) |  | 

## Slide 7
    Studijska tehnika
    • news studio
Model tehničke baze
namena | emisije vesti, specijalne vanredne informativne emisije ... |  | 
površina | od 100 do 150 kvm | br.kamernih lanaca | optimalno 3
scenska tehnika | / |  | 
rasveta | hladna (fluo) rasveta,(min. 80 kW ukupne snage) |  | 
monitoring | video monitoring (3 monitora) audio monitoring (min. 2 monitora) slušalice bubice za voditelje (min. 2 kom.) |  | 
mikrofoni | mikroporti (bežični mikrofoni – bubice, min. 4 kompleta) |  | 

## Slide 8
    Studijska tehnika
    • režija 1 (režija studija 1)
Model tehničke baze
namena | zabavni šou program sa publikom, kvizovi...
magnetoskop/EVS | - video server
video | video mikseta (min. 16 ulaza) kontrola kamere ( min. 5 jedinica) računar za potrebe el. grafičke obrade video monitoring
audio | tonska mikseta (min. 24 ulaza) + tonska mikseta (min. 8 ulaza) audio monitoring telefonski hibrid (četvorokanalni)
svetlo | svetlosni miks pult

## Slide 9
    Studijska tehnika
    • režija 2 (režija studija 2)
Model tehničke baze
namena | dnevni program, talk-show, jutarnji program, magazinske emisije
magnetoskop/ EVS | - video server
video | video mikseta (min. 12 ulaza) kontrola kamere (min. 4 jedinice) računar za potrebe el. grafičke obrade video monitoring
audio | tonska mikseta (min. 16 ulaza) + tonska mikseta (min. 8 ulaza) audio monitoring telefonski hibrid (dvokanalni)
svetlo | svetlosni miks pult

## Slide 10
    Studijska tehnika
    • režija 3 (režija studija 3)
Model tehničke baze
namena | vremenska prognoza, interaktivni kviz, najave, virtuelna scenografija
magnetoskop/ EVS | - video server
video | video mikseta (min. 12 ulaza) kontrola kamere ( min. 3 jedinice) računar za potrebe el. grafičke obrade računar virtuelnog seta/virtuelne grafike video monitoring
audio | tonska mikseta (min. 12 ulaza) audio monitoring telefonski hibrid (dvokanalni)
svetlo | svetlosni miks pult

## Slide 11
    Studijska tehnika
    • news režija (režija news studija / režija emitovanja programa)
Model tehničke baze
namena | emisije vesti, specijalne emisije, emitovanje TV programa
magnetoskop / EVS | - video server
video | video mikseta (min. 16 ulaza) kontrola kamere (min. 3 jedinice) računar za potrebe el. grafičke obrade (min. 2 jedinice) računar za potrebe promptera („idiot“) video monitoring
audio | tonska mikseta (min. 16 ulaza) - audio monitoring, telefonski hibrid (dvokanalni)
svetlo | svetlosni miks pult

## Slide 12
    Studijska tehnika
    • ostali punktovi
Model tehničke baze
NLE montaže | 4-6 jedinica za news program
 | 6 jedinica za ostali program
OFF kabine | - montaže ostalog programa (1 kom.) montaže news programa (1 kom.) pored satelitske režije (1 kom)
multi format punkt | presnimavanje sa formata i podformata
režija sat. prijema | - određeni broj antenskih parabola (tanjira) za prijem određeni broj satelitskih prijemnika i dekodera video/audio monitoring

## Slide 13
    Prenosna tehnika
      *(kupovina RK isplativa u slučaju angažovanja 2–3 puta nedeljno za svoje potrebe)
Model tehničke baze
ENG | 6 kompleta za news program
 | 4 kompleta za ostali program
SNG | 1 vozilo (min. 2 kamerna lanca)
RK | 1 vozilo (min. 6 kamernih lanaca) *

## Slide 14
    Računarska tehnika (video grafika)
Model tehničke baze
NEWS | 2-3 jedinice za dnevno-informativni program
VIRTUAL | 2-3 jedinice za virtual studio i grafiku
OSTALI PGM | 3 jedinice za ostali program