## Slide 1: MODEL RADNOG PROSTORA

## Slide 2
    Pri odabiru prostora, odnosno lokacije za TV stanicu potrebno je voditi računa o sledećim elementima:
    blizini glavne saobraćajnice
    postojanju dobrih veza gradskog saobraćaja sa ostalim delovima grada
    blizini parking prostora
    visini objekta ili optičke vidljivosti sa drugim visokim objektima za postavljanje antenskog stuba
    dobro izolovanom prostoru budućeg studija
    stanju električnih instalacija
    sistemu klimatizacije u objektu
Radni prostor - model

## Slide 3
    Elementi koji utiču na definisanje radnog prostora:
    programska koncepcija (obim i struktura)
    tehnička baza
    projektovani kadrovski kapaciteti
Radni prostor - model

## Slide 4
    Projektni model potrebnog radnog prostora na osnovu matrice
    Matrica se sastoji od tri celine (A, B, C), a svaku celinu čine polja (1, 2, 3). Kombinacijom ovih celina i njima pripadajućih polja, možemo projektovati radni prostor u jednoj ravni, (u nizu, jedna celina pored druge)
Radni prostor - model

## Slide 5
    Najoptimalnija koncentracija radnog prostora TV stanice, zasniva se na rasporedu koji je u skladu sa tehnološkim procesom proizvodnje i emitovanja TV programa
    Prilikom planiranja rasporeda prostora (punktova) potrebno je definisati prostor u zavisnosti od njegove funkcije:
Radni prostor - model
zona programskih i pratećih službi i odeljenja
A
zona postprodukcije i emitovanja
B
zona proizvodnje
C

## Slide 10
    U slučaju da se TV stanica, odnosno potencijalni prostor, nalazi ili projektuje u više nivoa (jedna celina iznad druge), prethodno predstavljene celine sa pripadajućim sadržajima trebalo bi da se projektuju na sledeći način:
Radni prostor - model

## Slide 11
prostor | površ. (kvm) | dužina (m) | širina (m) | visina (m) |  | namena
 |  |  |  | total | ciklor. | 
STUDIO |  |  |  |  |  | 
Studio 1 | 600 | 26 | 22 | 10,5 | 8,3 | TV šou sa publikom
Studio 2 | 350 | 22 | 16 | 9,2 | 7.2 | višenamenski
Studio 3 | 150 | 16 | 9 | 7,3 | 4,0 | virtuelni studio
NEWS studio | 100 | 12 | 8 | 5,7 | 4,0 | vesti
REŽIJA |  |  |  |  |  | 
Režija 1 | 60 | 12 | 5 | 4 |  | 
Režija 2 | 60 | 12 | 5 | 4 |  | 
Režija 3 | 40 | 8 | 5 | 4 |  | 
Režija NEWS | 40 | 8 | 5 | 4 |  | 
Režija sat. prijema | 30 | 6 | 5 | 4 |  | 
Master | 50 | 10 | 5 | 3,2 |  | 
Radni prostor - model

## Slide 12
prostor | površ. (kvm) | dužina (m) | širina (m) | visina (m) |  | namena
 |  |  |  | total | ciklor. | 
Prateći stud. pros. |  |  |  |  |  | 
Radionica | 80 | 10 | 8 | 4 |  | 
Fundus dekora | 1500 |  |  | 10,5 |  | 
Šminkernica | 30 | 6 | 5 | 3,2 |  | 
Garderoba | 40 | 8 | 5 | 3,2 |  | 
Fundus kostima | 60 | 15 | 4 | 4 |  | 
POSTPRODUKCIJA |  |  |  |  |  | 
Montaža (po punktu) | 7 | 2 | 3,5 | 3,2 |  | 
Grafička stanica | 80 | 15 | 5 | 4,0 |  | 
OFF kabina | 4 | 2 | 2 | 3,2 |  | 
arhiv | 500 | 25 | 22 | 4,0 |  | 
Radni prostor - model

## Slide 13
prostor | površ. (kvm) | dužina (m) | širina (m) | visina (m) |  | namena
 |  |  |  | total | ciklor. | 
Spoljni kapaciteti |  |  |  |  |  | 
Magacin ENG | 40 | 10 | 4 | 4,0 |  | 
ENG ekipe | 35 | 7 | 5 | 3,2 |  | 
Radni prostor - model

## Slide 14
Odnosi prostora

## Slide 15
Odnosi prostora

## Slide 16
Odnosi
prostora

## Slide 17
Protok aktivnosti

## Slide 18
Magistrale mreža

## Slide 19
Magistrale
mreža

## Slide 20
Magistrale
mreža

## Slide 21
Udaljenost
monitora

## Slide 22
Udaljenost
monitora

## Slide 23
Radno svetlo

## Slide 24
Klimatizacija

## Slide 25
Klimatizacija

## Slide 26
NEWS room

## Slide 27
NEWS room

## Slide 28
NEWS
room